Konstruktie

Met de elektrische startlier ESW-2B stellen wij U een nieuwe startlier voor, die werkelijk ander is als alles wat U tot nu toe heeft meegemaakt.

Zover ons bekent, is het b.v. de eerste startlier die volledig zonder Turbokoppeling en omvormeraandrijving werkt en des al niettemin een juiste en regelbare startvoorgang mogelijk maakt.

Evenso is het onder de weinige, tot op heden in bedrijf zijnde elektrische lieren de enigste, welke met een opgenomen vermogen van 7 – 20 kW ingezet worden kann en toch een mechanisch afgegeven vermogen von tot en met 200kW afgeeft.(en dit tot 20 starts van tweezits zweefvliegtuigen per uur)

Het handelt zich hier evenwel niet om een nieuwe en exotische uitvinding, alswel om een konsequente verdere ontwikkeling welke uit bekende konstruktionen bestaat en gekombineert is met gebruikelijke industrieelle komponenten. Wanneer Uw keuze op een dergelijke lier valt, is het tegelijkertijd een keuze uit een hele rij van voordelige eigenschappen, welke de sleeplier omweltvriendelijk, krachtig, eenvoudig en bovendien voordelig maken.

De hieronderstaande lijst bevat de belangrijkste konstruktieeigenschappen, waarmede de ESW-2B zich van andere lieren onderscheidt.

- Absoluut vrij van uitlaatgassen, omweltvriendelijk en ongewoon geluidsarm

- Vermindering der mechanische onderdelen tot op een kast, kabelopening en kapinrichting, hoekaandrijving met kabelafwikkelingsrem en ingebouwde trommels. Daardoor werkelijk een minimales onderhoud en praktisch geen slijtage.

- Vervanging der komplete aandrijving inklusief de vloeistofkoppeling door een standaard draaistroommotor (geen borstels) welke geen onderhoud nodig heeft en bovendien vrij is van slijtage. Deze uitvoering is altijd startklaar en kent zelfs bij de allergrootste belasting geen slijtage tengevolge van een koude start, wat een groot nadeel is bij  dieselaandrijvingen.

- Een tot op 10m/s² instelbare startversnelling, welke altijd gelijk en onafhankelijk is van het startgewicht  (tot 600 kg) en bij 850 kg noch altijd ongeveer 7 m/s² bedraagt.

- Automatisch geregelde overgang in een stationaire sleepvoorgang, welke niet beinvloed wordt van de windsterkte.

- Eenvoudige bediening ondersteund door een geintegreerde regeleenheid.

- De elektronische motorregeling bevat ook de oplaadinrichting voor de noodzakelijke bufferaccu’s. De regelaar is evenals de accu’s in het lierhuis ingebouwt, en volledig vrij van onderhoud en slijtage.

- Als bufferaccu’s worden 50 prijsgunstige autostartaccu’s van 88Ah bij 12 V. met een levensduur van 5 tot 6 jaar, onafhankelijk van het aantal starts, gebruikt. Eventueel kunnen deze accu’s vervallen, in dit geval moet er echter een netaansluiting van 3 x 400 VAC / > 200 kW. bij de opstellingsplaats aanwezig zijn.

- Absoluut kostengunsig in energieverbruik en afschrijving.

Voorbeeld der kosten:

| Energieverbruik 1kWh (Tweezitter op 400 m hoogte) | 0,15 EUR |
| --- | --- |
| Slijtage van het kabel (gebaseert op circa 2000 starts per kabel) | 0,20 EUR |
| Afschrijving der Accu’s (gebaseert op 2000 starts per jaar over 5 jaren) | 0,50 EUR |
| Afschrijving der lierinstallatie (gebaseert op 2000 starts per jaar over 5 jaren) | 1,05 EUR |
| Totale kosten per start | 1,90 EUR |