Technische Gegevens ESW-2B

Buitenmaten: L/B/H mm: 3000 x 2000 x 1300, vermeerderd met de afneembare beschermkap voor het bedienende personeel.

Gewicht: 3,8 ton, kompleet met 50 Accu’s van 12V/88Ah, echter zonder het chassis.

Maximale te trekkendes gewicht: 850 kg.

De maximale begrenzing der startversnelling is tot op 10m/s² instelbaar, (tot een te trekkendes gewicht van 600kg is dit proefondervinderlijk bewezen.)

Eenvoudige bediening door middel van een elektronische ondersteuning der regeling.

Opgenomen vermogen: 7kW.......20kW, afhankelijk van benodigde opgenomen vermogen resp. de aansluitingsmogelijkheid op het elektrische net.

In de basisuitvoering zijn een bescherming tegen te ver opwikkelen van het sleepkabel, een automatische kabelrem en een geel flitslicht standaard.

Chassis, kabelparachute, brandblusser, claxon, verrekijker en een afzetting kunnen als extra’s geleverd worden.

Prijs kompleet: 			61.500,00 Eur. plus BTW.

Levering vanaf fabriek, inklusief toelating, jedoch zonder chassis.

Betalingsvoorwaarden:		20 % bij opdracht (U krijgt hierover 4% rente)

50 % bij voltooing

Restant bij de overdracht

Levertijd:				8 – 12 weken.